## Slide 1
SOC平台下的电离层探测系统的
设计与实现
The Design and Implementation of Ionospheric Sounding System Based on SOC
杨国斌 副教授
赵宇来
2017282120278
电子与通信工程
Notes: 各位老师，同学，上午好！
我叫赵宇来，导师是杨国斌老师
今天我的答辩主题是SOC平台下的电离层探测系统的设计与实现

## Slide 2
目 录
content
研究背景和意义
1
终端系统硬件设计
2
终端系统嵌入式软件设计
3
管理系统应用软件设计
4
总结与展望
5
Notes: 这次的论文答辩内容主要围绕这5个方面进行，从研究背景到总结与展望

## Slide 3
研究背景和意义
1
research background & significance
1
Notes: 首先是 【第一章 】研究背景和意义

## Slide 4
hmF2
hmF1
HZ
hvT
hmE
HA
HST
Topside (1)
F2 (2)
F1 (3)
D
E-valley (5)
Intermed (4)
E/D (6)
NmE
NmF1
NmF2
电离层电子密度的典型高度分布
电离层是由于大气分子在太阳高能辐射以及宇宙射线的激励下电离形成的大气高层
电离层能够反射、折射、散射无线电波，影响电波在在电离层中的传播
充分了解电离层的特性是人类了解自身生存环境和充分利用其作用的重要基础
研究背景和意义
电离层介绍
Notes: 电离层作为地球空间环境的一部分，深刻影响着人类的生活，充分了解电离层的特性是 人类了解自身生存环境和充分利用其作用的重要基础

## Slide 5
whu.edu.ionolab.zyl
whu.edu.ionolab.zyl
whu.edu.ionolab.zyl
垂直探测
斜向探测
斜向返回探测
研究背景和意义
地基电离层探测方式
Notes: 常用地基电离层探测方式主要分为以上3种，分别是：垂直探测、斜向探测以及斜向返回探测

## Slide 6
1
电离层探测设备普遍独立运行于偏远地区，且大多数的探测设备缺乏有效的监管和控制。
研究背景和意义
探测设备所面临的问题
Notes: 而对于目前大多数电离层探测设备，都存在一个普遍的问题，那就是：电离层探测设备或者仪器通常放置于不便于维护的偏远环境，当实验所需的探测设备的数量过多时， 探测设备无法得不到有效地监管和控制，不便于完成日常的探测实验需求！如屏幕左图的武汉大学电离层实验室探测电离层的地基站点分布图（除了本地的武汉站，像普洱，张掖，腾冲站都放在无人值守的地方）

## Slide 7
电离层探测设备（终端）
互联网
电离层探测管理服务器（服务端）
研究背景和意义
电离层探测系统整体结构
B/S设计结构（浏览器/服务器）
Notes: 为了应对以上问题，本文从电离层探测系统的架构和研发需求入手，设计并实现了：基于SOC的电离层探测终端系统，也就是电离层探测设备，以及服务于这些设备的电离层探测管理系统，这两者共同组成一个完整的电离层探测系统。因此本论文也是围绕这两个部分进行说明的。
该结构是通过SOC提供的技术，将探测设备接入互联网，借助现代网络，应用B/S的设计结构（即浏览器/服务器设计结构），实现了对多台探测设备的有效监管和控制，设备的管理员或者其他用户可以通过任意一台联网计算机或者其他上网工具访问服务器来控制远端的探测设备进行日常的电离层探测实验。
该系统不仅使得终端设备得到了有效的管理，而且，也易于管理其产生的探测实验数据。
借助现代网络和B/S（浏览器/服务器）结构设计，实现一套完整电离层探测系统。

## Slide 8
ARM
Cortex-A
FPGA
DSP
ARM
Cortex-A
FPGA
1
2
3
研究背景和意义
电离层探测设备的系统核心架构
Notes: 首先谈一谈电离层探测设备（也就是终端系统）的核心架构，当前采用ARM+FPGA、DSP+ARM或者FPGA+上位机等作为系统核心架构的设备较多，而针对小型化、高速率、低功耗、可复用的SOC作为系统核心架构的研究相对较少。

## Slide 9
Cyclone V ® SOC FPGA
硬核处理器系统
存储器IP
外设接口IP
自定义IP
DSP
微处理器
模拟前端模块
电源管理
时钟模块
意指产品是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
特点：
  硬件规模庞大，通常基于IP设计模式
  软件比重大，需要进行软硬件协同设计
SOC (System On Chip) 称为系统级芯片
研究背景和意义
SOC介绍
Notes: 那么先介绍以下SOC，SOC是指片上系统，或者系统级芯片，在单个芯片上，能够集成定制功能模块，而在以往的系统需要多个电路板以及各种芯片互联才能完成。
目前SOC应用于最广泛的领域是手机芯片这一块。
那么采用SOC作为终端系统的核心架构，这既能缩小系统设计体积，减少实现成本，又能借助丰富IP提高开发效率，实现一个稳定且可模块化的系统。

## Slide 10
M10K嵌入式存储
硬核处理器 I/O
ARM Cortex-A9
双核处理器
I/O 引脚
DSP 硬核模块
ALM和分布式内存
锁相环
PCS
PCle
外部存储接口控制器
处理器 | ARM Cortex-A9
频率 | 1GHz
一级缓存 | 32KB
二级缓存 | 512KB
逻辑资源 | 最大462KB
片上RAM | 64KB
开发工具 | Quartus II
FPGA
HPS
硬核处理器系统
内嵌硬核处理器（HPS）架构的FPGA芯片
Cyclone V SOC FPGA
Notes: 本文选择Altera公司研发的 Cyclone V SOC FPGA系列的芯片，它包含两大部分，一是采用双核ARM芯片作为硬核处理器系统的HPS，二是FPGA，可以把它理解成内嵌了硬核处理器（HPS）架构的FPGA芯片，该芯片的相关参数如右表所示

## Slide 11
终端系统硬件设计
2
Terminal system hardware design
1
Notes: 第二部分 主要讲终端系统的硬件设计

## Slide 12
终端系统硬件设计
终端系统结构框图
控制系统的主要作用是控制接收系统与发射系统这两者的协同运行.
接收系统负责接收射频回波信号，随后经过放大、滤波、解调等处理，最终得到基带信号.
发射系统的主要任务是根据探测相关参数，在设定时间同步发射对应的射频信号.
Notes: 首先终端系统由3大部分构成，分别是接收系统，发射系统和控制系统

## Slide 13
DDC数字下变频
CIC
NCO
I
Q
°
90°
CIC
FIR
FIR
数字
信号
处理
放大
本振
中频
滤波
放大
限幅
接收天线
ADC
终端系统硬件设计
接收机结构---数字中频接收机
减少前端接收模块电路的实现
噪声系数小、灵敏度高
具有稳定性、通用性且实现成本低
动态范围大、能较好的抑制镜像频率
优点:
接收系统
发射系统
控制系统
Notes: 接收系统采用了数字中频接收机的设计结构，接收机前端的射频信号处理部分由模拟电路来完成，后端中频信号的数字下变频以及数字信号处理部分由FPGA来完成。
采用数字中频接收机作为接收系统的结构的优点也很明显，主要是减少了一部分电路的实现，而且数字下变频部分可以灵活定制。
对于接收机前端的模拟电路而言，控制系统只需要对限幅器和本振信号进行一定控制。

## Slide 14
M Pos: 1.740ms
Trig’d
T
CH1 20.0mV
CH2 2.00V
M 500us
12-Jan-19 19:41
CH2 / 3.04V
118.930Hz
TeK
关闭
反相
探头
10X
Voltage
粗调
直流
耦合
CH2
关
100MHz
接收系统
发射系统
控制系统
TR
ADC
Notes: 本文采用了瞬态抑制二极管和模块开关芯片级联作为接受系统的限幅器。
上图为对限幅器控制-影响ADC采样信号的测试结果，可以发现控制限幅器的TR信号在突变时，会导致ADC采用数据信号的震荡，不过在后面的测试部分表面，这一部分对实验结果的影响不大，基本上可以忽略。

## Slide 15
OCXO
DAC
GPS
DDS
LO
RF
GPS信号
SYSCLK
发射系统
接收系统
发射系统
控制系统
终端系统设计
二相编码调制波形
1
1
0
0
二相调制波形的生成
包括射频信号和本振信号
GPS信号的获取与解析
用于GPS同步触发
系统时钟的稳定和频率校准
Notes: 接下来是发射系统，发射系统主要作用是根据设定探测相关参数，在触发时间同步产生期望的信号。
发射系统包括以下几个个部分，首先是二相编码调制的波形生成，用于射频信号和本振信号产生，第2是GPS同步模块，在多站探测实验中，需要借助GPS实现同步探测，第3是系统时钟的校频，用于稳定系统时钟，提高时钟的频率精度。

## Slide 16
接收系统
发射系统
控制系统
U(t)
A(t)
W(t)
CLK
Tr
Tp
U0
U1
……
Un-1
U0
U1
……
Un-1
终端系统设计
二相编码调制波形
Notes: 发射系统最重要的作用是产生相应的波形，本文采用了二相编码调制波形作为发射信号的波形，如上图所示，U(t)为二相调制序列，由0和1组成，分别代表相位为0和与其正交的相位，A(t)为对信号的幅度控制，W(t)为最终的波形示意图，可由最上面的公式所表示，其中F0为载波频率
【一个完整的信号周期为Tr部分，对应单个二相调制序列的周期为Tp部分】

## Slide 17
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
START:
MA:
MP:
ADC_DATA:
接收系统
发射系统
控制系统
二相编码调制测试
Notes: 该图为二相编码调制测试，是通过quartusII中的SignalTap逻辑分析仪工具进行采集的数据结果。
当起始信号START上升沿到来后，幅度控制信号MA置1，产生的波形能够根据相位调制信号MP而改变。
实验结果表明发射系统的能够满足对应波形的生成。

## Slide 18
ADC_DATA_IN:
CIC_DATA_IN:
CIC_DATA_OUT:
FIR_DATA_OUT:
DATA_Vaild:
接收系统
发射系统
控制系统
数字中频信号解调测试
Notes: 结合接收系统和发射系统，又做了一次信号解调的测试，信号解调的过程是通过数字下变频来完成的，图中可以看出，解调的效果比较理想的。

## Slide 19
接收系统
发射系统
控制系统
设计
仿真
调试
发布
Quartus II 设计软件
Qsys 系统集成工具
标准的 RTL 流程
IP 支持
Modelsim
SignalTap逻辑分析仪
Quartus II Programmer
ARM Development Studio
GUN tool chain
Linux
Visual Studio
GDB
Flash Programmer
嵌入式软件设计
FPGA模块设计
控制系统的设计工具和流程
Notes: 接下来终端的控制系统，有两大部分，1是FPGA的模块设计，2是嵌入式软件设计，其设计流程如上图所示，FPGA模块设计采用了quartusII以及其系统集成开发工具Qsys来完成，软件部分是运行于SOC HPS中程序，是基于Linux操作系统的嵌入式软件，因此使用了交叉编译工具链和编译环境对其进行编译。

## Slide 20
接收系统
发射系统
控制系统
ARM Cortex-A9
ARM Cortex-A9
IS
DS
IS
DS
FPGA
HPS
L2高速缓冲
DDR内存
GPIO
UART
SPI
SysID
PIO
HPS2FPGA
LWHPS2FPGA
FPGA2HPS
RAM/ROM
FPGA 管理器
DMA 控制器
USB接口
以太网接口
SD card
数据
与
指令
控制
模块
发射系统控制模块
接收系统控制模块
HPS 模块
clk
HPS
模块
GPS同步模块
数据处理模块
数据上传模块
设备状态上传模块
指令处理模块
Avalon
接口
接收系统控制模块
信号生成模块
GPS通信模块
时钟校频模块
发射系统控制模块
数据与指令控制模块
Notes: 控制系统的整体结构框图如图所示，上面是HPS，是运行嵌入式软件的部分，放在下一节来讲。
下面是FPGA的部分，而FPGA与HPS进行数据交换的方式之一是通过3个桥接器来实现的。
控制系统的FPGA模块由3大模块组成，分别是数据与指令控制模块，接收系统控制模块和发射系统控制模块，这3大模块通过与Qsys定制的HPS模块互联，实现与HPS的交互。

## Slide 21
接收系统
发射系统
控制系统
Notes: 该图就是通过系统集成开发工具构建的Qsys系统互联图

## Slide 22
终端系统嵌入式软件设计
3
Terminal system embedded software design
1
Notes: 这一节就是讲嵌入式软件设计

## Slide 23
终端系统嵌入式软件设计
终端系统软件设计结构框图
脚本程序负责系统环境配置和终端主程序的正常启动
终端主程序是运行是电离层探测终端设备的服务程序，负责控制整台设备的正常运行
文件管理的主要作用是管理终端主程序所依赖的资源文件
Notes: 终端系统的嵌入式软件设计包括终端主程序的设计，文件的管理和脚本程序。

## Slide 24
终端主程序
文件管理
脚本程序
建立sokcet连接
终端初始化
创建探测线程
响应请求
解析请求数据
上传信息
发布探测任务
配置设备
修改设置
解析探测参数
采样数据并处理
上传数据
终端系统嵌入式软件设计
终端系统主程序运行流程图
Notes: 其主程序运行流程图如图所示，主要是实现 终端对服务器的请求 做出响应，因为所有的电离层探测设备都将通过网络由远处的服务器进行控制。

## Slide 25
设备端
服务端
建立连接
响应/请求
创建socket
连接
发送/接收
断开
创建socket
绑定IP
断开
监听端口
接受
发送/接收
终端主程序
文件管理
脚本程序
socket “套接字”介绍
Notes: 因此，需要通过Socket接口解决两者的网络通信，其过程如上图所示，在本文中，探测设备与服务器之间通过Socket建立TCP连接。

## Slide 26
终端主程序
文件管理
脚本程序
配置终端所依赖的文件
设备ID
数据存储路径
服务器IP地址
端口号
探测码字等
探测实验原始数据文件
扫频文件（*.COS）
定频文件（*.SOS）
终端系统产生的日志
探测记录
终端操作记录
配置文件
数据文件
日志文件
Notes: 第2部分是文件管理，以上是终端主程序能够正常运行所依赖的文件以及在运行过程中所程序的相关文件。

## Slide 27
终端主程序
文件管理
脚本程序
终端主程序开机自启动
Linux系统本地时间更新
Shell 是指一种应用程序，这个应用程序提供了一个界面，用户通过这个界面访问操作系统内核的服务。将一些shell的语法与指令写在里面，然后用正规表示法，管道命令以及数据流重导向等功能，以达到我们所想要的处理目的。
Notes: 最后是脚本程序，终端主程序是基于Linux操作系统的嵌入式程序，在程序运行前需要对操作系统环境进行配置或者需要程序自启动，脚本程序的主要功能是协助终端主程序正常运行。

## Slide 28
管理系统应用软件设计
4
Management system application software design
1
Notes: 讲完了电离层探测终端系统的硬件与软件设计与实现，接下来是电离层探测管理系统设计与实现。

## Slide 29
探测管理系统设计
终端系统结构框图
socket server用于电离层管理服务器与探测设备之间建立网络连接，通过Socketserver与设备进行网络通信实现用户远程控制设备
web应用程序的主要功能是提供网上信息浏览服务，服务器使用了超文本传输协议（HTTP）与客户机浏览器进行信息交流，主要内容包括前端UI设计和后端业务逻辑
数据库是按照数据结构来存储和管理数据的仓库，方便用户管理所存储的数据资源，在本文中的数据库存放的是易于管理和统计的电离层探测数据、用户数据和设备数据
Notes: 电离层探测管理系统是运行在服务器上的Web应用程序，该应用要借助数据库和socket server共同实现真个管理系统。

## Slide 30
web 应用
数据库
socket server
Flask是一个使用Python编写的轻量级Web应用框架，它提供相关工具、库和技术来允许你构建一个Web应用程序。Flask属于微框架，优点是框架简单轻巧，缺点是需要做更多工作去实现更加丰富的内容。Flask依赖两个外部库，分别是 Jinja2 模板引擎和 Werkzeug WSGI 服务器网关接口工具集。
Notes: web应用程序有两个部分，分别是前端UI界面设计和后端业务逻辑设计，其中后者使用了python编写的轻量级Web应用框架 FLASK来实现。

## Slide 31
web 应用
数据库
socket server
访问网站
修改密码
登录
注册
数据管理
设备管理
用户管理
系统设置
探测任务发布
状态查看
设备信息（增/删/改/查）
在线处理
数据信息（删/查）
权限控制
用户信息（增/删/改/查）
主页
Notes: web应用程序的主要功能如上图所示，用户访问服务器并登录，随后通过界面提供的功能完成相应的操作，如设备的管理，数据的管理等。

## Slide 32
菜单栏
主界面
https://www.isounderz.cn
导航栏
侧边栏
主界面
https://www.isounderz.cn
探测管理系统设计
响应式界面设计
web 应用
数据库
socket server
Notes: web应用程序的前端UI界面部分由 HTML JS 和CSS来实现，UI采用了响应式界面设计，以应对不同分辨率的上网工具。

## Slide 33
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统
用户
密码
Sign in to ISOUNDERZ
忘记密码？
登录
web 应用
数据库
socket server
Notes: 访问管理系统会首先要求使用者登陆，验证用户信息。

## Slide 34
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统
web 应用
数据库
socket server
Notes: 进入主界面之后，用户可以根据左侧的导航定位到需要的功能界面上去，如图展示的设备列表显示界面，该界面可以很明确地观察到所有已注册的探测设备，对于新设备，可以通过点击添加新设备按钮进入设备注册界面以添加该设备到管理列表中，该列表最右端提供，探测任务的发布，修改设备信息和查看探测数据的功能，点击按钮就能进入选中设备的相关功能界面。

## Slide 35
https:www.isounderz.cn/probe
电离层探测管理系统
web 应用
数据库
socket server
Notes: 如该图所示的探测任务发布界面，由于是网页界面，而且内容较多，所以整个界面比较长，界面的左侧实时显示选中设备的基本信息和设备状态，界面右侧为探测参数的相关配置，包括探测触发参数，频率参数，码字参数，探测探测，当使用者配置好参数之后，点击左下角的发布按钮，就能过对该设备发起探测任务的请求。

## Slide 36
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统
web 应用
数据库
socket server
Notes: 接下是探测数据的查看，探测数据界面是一个子窗口，可放大和隐藏，界面左侧为显示数据的相关信息，右侧为探测数据可视化之后的电离图，使用者可以点击右侧的恒虚警按钮进行背景去噪，或者拖动地波裁剪滑块手动裁剪地波。

## Slide 37
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统
web 应用
数据库
socket server
Notes: 如图所示，为处理之后的电离图显示，该界面还为使用者提供下载该数据图片和上传本地的原始数据进行在线处理的功能。

## Slide 38
web 应用
数据库
socket server
MySQL是一个关系型数据库管理系统，是最流行的关系型数据库管理系统之一，在Web服务应用方面，MySQL是最好的数据库管理应用软件。

## Slide 39
web 应用
数据库
socket server
设备列表 |  | 
deviceId | 设备ID(*) | CHAR
deviceName | 设备名 | CHAR
location | 位置 | CHAR
user | 负责人 | CHAR
remarks | 备注 | TEXT
数据列表 |  | 
id | 列表id(*) | INT
deviceId | 设备ID | CHAR
date | 探测日期 | DATE
time | 探测时间 | TIME
data | 数据 | BLOB
用户列表 |  | 
user | 用户(*) | CHAR
password | 密码 | TINYBLOB
authority | 权限 | INT
other | 其它 | TEXT
历史操作列表 |  | 
id | 列表id(*) | INT
deviceId | 操作设备 | CHAR
date | 操作日期 | DATE
time | 操作时间 | TIME
user | 操作员 | CHAR
content | 内容 | TEXT

## Slide 40
web 应用
数据库
socket server
Python中提供了网络通信服务器（Socketserver）模块，该模块定义了一些类来处理诸如TCP、UDP、UNIX流和UNIX数据报之上的同步网络请求，是Python标准库中众多服务器框架基础，Socketserver模块简化了网络服务程序的编写难度，提高了开发效率，将任务重心放在实务逻辑处理部分。
BaseServer
TCPServer
UDPServer
UnixStreamServer
UnixDatagramServer
Notes: 如果说电离层探测管理系统中的Flask应用是用于服务器与用户交互的，那么Socketserver则是用于服务器与探测设备建立连接的。\
为了使服务器与设备进行网络通信，必须通过Socket套接字实现网络连接，但是Socket套接字并不能支持多并发，对于需要处理多台设备的响应来说，可以通过创建多线程进行应对。不过这种方式并不是最佳的解决方案，对于复杂一点的网络程序更加需要专心事务逻辑部分，而不是Socket套接字的各种细节。在Python中提供了网络通信服务器（Socketserver）模块，该模块定义了一些类来处理诸如TCP、UDP、UNIX流和UNIX数据报之上的同步网络请求，是Python标准库中众多服务器框架基础，Socketserver模块简化了网络服务程序的编写难度，提高了开发效率，将任务重心放在实务逻辑处理部分。
Socketserver中包含两种类，服务类和请求处理类。前者提供了Socket套接字的通用方法，如绑定、监听、运行等，主要处理通信问题；后者则专注于如何处理客户端所发送的数据即事务逻辑部分
TCPServer与UDPServer分别对应TCP套接字流和UDP数据报套接字服务；UnixStreamServer和UnixDatagramServer针对UNIX域套接字服务，服务类的继承关系

## Slide 41
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
300
30
60
90
120
150
210
180
240
270
距离门
频率（MHz）
10
20
30
40
50
60
70
80
90
dB
测试与实验
闭环测试

## Slide 42
测试与实验
开环实验—垂测

## Slide 43
总结与展望
5
Summary & outlook
1

## Slide 44
实现了基于SOC的电离层探测终端系统设计以及对应的管理系统设计
完成了各个重要模块的功能测试以及系统整体测试和实地实验，其结果表明了系统设计的正确性
总结
展望
系统探测码字序列支持较少，管理系统还未提供定制发射码字的功能，不仅仅是码字的定制，还有探测任务计划表定制或者其他定制
按照设计要求，整个系统能够完成电离层的3种探测方式，管理系统目前只能完成电离图的显示，其他功能还没实现
电离层探测终端系统目前只能通过网线进行控制，虽然方便远程管理，但是不易于本地的管理，还有数据拷贝

## Slide 45
1
总结与展望
成果展示
原电离层单通道探测设备
Notes: 【目录】研究背景和意义

## Slide 46
总结与展望
成果展示

## Slide 47
敬请批评指正
thank for wacthing
答辩人：赵宇来
Notes: 我的演讲完毕，谢谢各位老师

## Slide 48
Cyclone V ®
SOC FPGA
5CSEMA5F31C6N
DDR3
512Mb
DDR3
512Mb
Ethe
control
send
recv
核心控制系统
接收系统
发射系统