## Slide 1
SOC平台下的电离层探测系统的
设计与实现
The Design and Implementation of Ionospheric Sounding System Based on SOC
杨国斌 副教授
赵宇来
2017282120278
电子与通信工程
Notes: 各位老师，同学，上午好！
我叫赵宇来，我的导师是杨国斌老师
今天我的答辩主题是SOC平台下的电离层探测系统的设计与实现

## Slide 2
目 录
content
研究背景和意义
1
终端系统硬件设计
2
终端系统嵌入式软件设计
3
管理系统应用软件设计
4
总结与展望
5
Notes: 内容主要围绕这5个方面进行

## Slide 3
研究背景和意义
1
research background & significance
Notes: 首先是 研究背景和意义

## Slide 4
whu.edu.ionolab.zyl
whu.edu.ionolab.zyl
whu.edu.ionolab.zyl
垂直探测
斜向探测
斜向返回探测
研究背景和意义
地基电离层探测方式
Notes: 常见的电离层地基探测方式主要有以上3种：垂直探测、斜向探测以及斜向返回探测

## Slide 5
电离层探测设备普遍独立运行于偏远地区，且大多数的探测设备缺乏有效的监管和控制。
研究背景和意义
探测设备所面临的问题
Notes: 而对于目前大多数电离层探测设备，都存在一个普遍的问题，那就是：电离层探测设备通常放置于不便于维护的偏远环境，这些探测设备可能无法得不到有效地监管和控制，如屏幕左图为我们电离层实验室的野外台站分布，大部分站点都处在无人值守的地方。

## Slide 6
电离层探测设备（探测终端系统）
互联网
电离层探测管理服务器（探测管理系统）
研究背景和意义
电离层探测系统整体结构
B/S设计结构（浏览器/服务器）
Notes: 为了应对以上问题，本文设计并实现了一套全新的电离层探测系统，探测设备是基于SOC设计，使其能够接入互联网，借助现代网络，应用BS结构，实现对多台探测设备的有效监管和控制。因此本论文也是围绕着探测终端系统和运行于服务器的管理系统这两个部分进行展开的。

## Slide 7
Cyclone V ® SOC FPGA
硬核处理器系统
存储器IP
外设接口IP
自定义IP
DSP
微处理器
模拟前端模块
电源管理
时钟模块
在单个芯片上，能够集成定制功能模块，而在以往的系统需要多个电路板以及各种芯片互联才能完成
特点：
  硬件规模庞大，通常基于IP设计模式
  软件比重大，需要进行软硬件协同设计
SOC (System On Chip) 称为系统级芯片
研究背景和意义
SOC介绍
Notes: 先介绍一下SOC，SOC是指片上系统，或者系统级芯片，能够在单个芯片上集成定制的功能模块，而在以往的系统需要多个电路板以及各种芯片互联才能完成。采用SOC作为终端系统的核心架构，既能缩小系统设计体积，减少实现成本，又能借助丰富IP提高开发效率，实现一个稳定且可模块化的系统。

## Slide 8
M10K嵌入式存储
硬核处理器 I/O
ARM Cortex-A9
双核处理器
I/O 引脚
DSP 硬核模块
ALM和分布式内存
锁相环
PCS
PCle
外部存储接口控制器
处理器 | ARM Cortex-A9
频率 | 1GHz
一级缓存 | 32KB
二级缓存 | 512KB
逻辑资源 | 最大462KB
片上RAM | 64KB
开发工具 | Quartus II
FPGA
HPS
硬核处理器系统
内嵌硬核处理器（HPS）架构的FPGA芯片
Cyclone V SOC FPGA
Notes: 本文选用了Altera公司的 Cyclone V SOC FPGA系列的芯片，它包含两大部分，一是采用双核ARM作为硬核处理器系统的HPS，二是FPGA

## Slide 9
终端系统硬件设计
2
Terminal system hardware design
Notes: 第二部分 主要讲终端系统的硬件设计

## Slide 10
终端系统硬件设计
终端系统结构框图
控制系统的主要作用是控制接收系统与发射系统这两者的协同运行.
接收系统负责接收射频回波信号，随后经过放大、滤波、解调等处理，最终得到基带信号.
发射系统的主要任务是根据探测相关参数，在设定时间同步发射对应的射频信号.
Notes: 首先终端系统由3大部分构成，分别是接收系统，发射系统和控制系统

## Slide 11
DDC数字下变频
CIC
NCO
I
Q
°
90°
CIC
FIR
FIR
数字
信号
处理
放大
中频
滤波
放大
限幅
接收天线
ADC
接收系统
发射系统
控制系统
GPS
GPS信号
OCXO
DAC
系统时钟
DDS
LO
RF
信号调理电路
信号调理电路
信号产生模块
GPS数据解析模块
时钟校频模块
Notes: 接收系统和发射系统的结构框图如上图所示，上半部分为接收系统，采用了数字中频接收机的设计结构，下半部分为发射系统，主要用于产生期望波形，GPS同步和系统时钟的频率校准，其中左边一部分是由模拟电路来实现，如上图为关键部位的实物展示，剩下的右边一部分则是通过SOC 中 FPGA的来实现的。

## Slide 12
接收系统
发射系统
控制系统
U(t)
A(t)
W(t)
CLK
U0
U1
……
Un-1
U0
U1
……
Un-1
终端系统设计
二相编码调制波形
Notes: 本文采用了二相编码调制波形作为发射信号的波形，如上图所示，U(t)为二相编码调制序列，由0和1组成，分别代表相位为0和与其正交的相位，A(t)为对信号的幅度控制，W(t)为最终的波形，可由最上面的公式所表示，其中F0为载波频率

## Slide 13
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
START:
MA:
MP:
ADC_DATA:
接收系统
发射系统
控制系统
二相编码调制测试
Notes: 下面是对二相编码调制测试的结果，该结果是通过quartusII中的SignalTap逻辑分析仪工具进行采集的。如图所示，当起始信号START上升沿到来后，幅度控制信号MA置1，产生的波形能够根据相位调制信号MP而改变。实验结果表明发射系统的能够生成正确的期望波形。

## Slide 14
ADC_DATA_IN:
CIC_DATA_IN:
CIC_DATA_OUT:
FIR_DATA_OUT:
DATA_Vaild:
接收系统
发射系统
控制系统
数字中频信号解调测试
Notes: 结合接收系统和发射系统，又对刚才的二相编码调制波形做了一次解调的测试，信号解调的过程是通过数字下变频来完成的，图中可以看出，解调的效果比较理想的。

## Slide 15
接收系统
发射系统
控制系统
设计
仿真
调试
发布
Quartus II 设计软件
Qsys 系统集成工具
标准的 RTL 流程
IP 支持
Modelsim
SignalTap逻辑分析仪
Quartus II Programmer
ARM Development Studio
GUN tool chain
Linux
Visual Studio
GDB
Flash Programmer
嵌入式软件设计
FPGA模块设计
控制系统的设计工具和流程
Notes: 接下来终端的控制系统，有两大部分，1是FPGA的模块设计，2是嵌入式软件设计，其设计流程如图所示，FPGA模块设计采用了quartusII以及其系统集成开发工具Qsys来完成，嵌入式软件部分是运行于SOC HPS中程序，是基于Linux操作系统的嵌入式软件，因此使用了交叉编译工具链和编译环境对其进行编译。

## Slide 16
接收系统
发射系统
控制系统
ARM Cortex-A9
ARM Cortex-A9
IS
DS
IS
DS
FPGA
HPS
L2高速缓冲
DDR内存
GPIO
UART
SPI
SysID
PIO
HPS2FPGA
LWHPS2FPGA
FPGA2HPS
RAM/ROM
FPGA 管理器
DMA 控制器
USB接口
以太网接口
SD card
数据
与
指令
控制
模块
发射系统控制模块
接收系统控制模块
HPS 模块
clk
HPS
模块
GPS同步模块
数据处理模块
数据上传模块
设备状态上传模块
指令处理模块
Avalon
接口
接收系统控制模块
信号生成模块
GPS通信模块
时钟校频模块
发射系统控制模块
数据与指令控制模块
Notes: 该图是控制系统的整体结构框图，上半面是HPS，主要运行嵌入式软件，放在下一节来讲，下半面是FPGA部分，FPGA与HPS进行数据交换的方式之一是通过3个桥接器来实现的。控制系统的FPGA模块由3大模块组成，【C】分别是数据与指令控制模块，接收系统控制模块和发射系统控制模块，这3大模块通过与Qsys定制的HPS模块互联，实现与HPS的交互。

## Slide 17
接收系统
发射系统
控制系统
Notes: 该图就是通过系统集成开发工具Qsys构建的系统互联图

## Slide 18
终端系统嵌入式软件设计
3
Terminal system embedded software design
Notes: 这一节就是讲嵌入式软件设计

## Slide 19
终端系统嵌入式软件设计
终端系统软件设计结构框图
脚本程序负责系统环境配置和终端主程序的正常启动
终端主程序是运行是电离层探测终端设备的服务程序，负责控制整台设备的正常运行
文件管理的主要作用是管理终端主程序所依赖的资源文件
Notes: 终端系统的嵌入式软件设计包括终端主程序的设计，文件的管理和脚本程序。

## Slide 20
终端主程序
文件管理
脚本程序
建立sokcet连接
终端初始化
创建探测线程
响应请求
解析请求数据
上传信息
发布探测任务
配置设备
修改设置
解析探测参数
采样数据并处理
上传数据
终端系统嵌入式软件设计
终端系统主程序运行流程图
Notes: 其主程序运行流程图如图所示，主程序的功能主要是为了实现 设备终端对服务器的请求 做出响应，因为所有的电离层探测设备都将通过网络由远处的服务器进行控制。

## Slide 21
终端主程序
文件管理
脚本程序
最终编译生成的二进制文件通过HPS来运行
使用交叉编译工具链进行编译
Notes: 主程序的编译是由交叉编译工具链，通过make工具来实现编译的，最终编译生成的二进制文件在HPS中运行

## Slide 22
终端主程序
文件管理
脚本程序
配置终端所依赖的文件
设备ID
数据存储路径
服务器IP地址
端口号
探测码字等
探测实验原始数据文件
扫频文件（*.COS）
定频文件（*.SOS）
终端系统产生的日志
探测记录
终端操作记录
配置文件
数据文件
日志文件
Notes: 终端主程序的正常运行需要依赖一些文件，而且在运行过程中也将产生其他文件，这些文件包括配置文件，数据文件和日志文件。

## Slide 23
终端主程序
文件管理
脚本程序
系统环境配置
终端主程序开机自启动
本地时间更新
Shell 是指一种应用程序，这个应用程序提供了一个界面，用户通过这个界面访问操作系统内核的服务。将一些shell的语法与指令写在里面，然后用正规表示法，管道命令以及数据流重导向等功能，以达到我们所想要的处理目的。
#!/bin/sh
#description:开机自动启动脚本程序
udhcpc
# 更新本地时间
ntpdate -u ntp.api.bz
# 后台开启主程序服务
nohup /root/isounderz_server >output.log 2>&1 &
Notes: 由于终端主程序是基于Linux操作系统的嵌入式程序，在程序运行前需要对操作系统的环境进行配置，而且在设备开机之后要实现终端主程序的开机自启动，脚本程序的主要功能就是协助终端主程序能够正常运行。

## Slide 24
管理系统应用软件设计
4
Management system application software design
Notes: 讲完了电离层探测终端系统的硬件与软件部分，接下来是管理系统设计与实现。

## Slide 25
探测管理系统设计
终端系统结构框图
socket server用于电离层管理服务器与探测设备之间建立网络连接，通过Socketserver与设备进行网络通信实现用户远程控制设备
web应用程序的主要功能是提供网上信息浏览服务，服务器使用了超文本传输协议（HTTP）与客户机浏览器进行信息交流，主要内容包括前端UI设计和后端业务逻辑
数据库是按照数据结构来存储和管理数据的仓库，方便用户管理所存储的数据资源，在本文中的数据库存放的是易于管理和统计的电离层探测数据、用户数据和设备数据
Notes: 电离层探测管理系统是运行在服务器上的Web应用程序，该应用要借助数据库和socket server共同实现整个管理系统。

## Slide 26
web 应用
数据库
socket server
Flask是一个使用Python编写的轻量级Web应用框架，它提供相关工具、库和技术来允许你构建一个Web应用程序。Flask属于微框架，优点是框架简单轻巧，缺点是需要做更多工作去实现更加丰富的内容。Flask依赖两个外部库，分别是 Jinja2 模板引擎和 Werkzeug WSGI 服务器网关接口工具集。
Notes: web应用程序包含前端UI界面的设计和后端业务逻辑的设计，其中后者使用了python编写的轻量级Web应用框架 FLASK来实现。

## Slide 27
web 应用
数据库
socket server
访问网站
修改密码
登录
注册
数据管理
设备管理
用户管理
系统设置
探测任务发布
状态查看
设备信息（增/删/改/查）
数据在线处理
电离图数据信息（删/查）
权限控制
用户信息（增/删/改/查）
主页
Notes: 具体实现的功能如图所示，用户能够访问服务器网站并登录该系统，随后通过界面提供的功能完成相应的操作，如设备的管理，数据的管理等。这些功能需要通过前端UI界面展示进行协同讲解。

## Slide 28
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统
用户
密码
Sign in to ISOUNDERZ
忘记密码？
登录
web 应用
数据库
socket server
Notes: 首先，进入管理系统之前，需要使用者进行登录，验证用户信息，如上图的登录界面所示。

## Slide 29
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统
web 应用
数据库
socket server
Notes: 进入管理系统之后，用户可以根据左侧的导航栏定位到需要的功能界面上去，如图展示的设备列表显示界面，该界面可以很明确地观察到所有已注册的探测终端设备。对于新设备而言，可以通过点击添加新设备按钮进入设备注册界面以添加该设备到管理列表中。
在每行设备列表的右端提供了：探测任务发布，设备信息修改和探测数据查看的功能，点击按钮就能进入选中设备的相关功能界面。

## Slide 30
https:www.isounderz.cn/probe
电离层探测管理系统
web 应用
数据库
socket server
Notes: 当我们点击探测按钮后，就将进入参数配置面板，如上图所示。由于是网页界面，而且内容较多，所以整个界面比较长，界面的左侧实时显示选中设备的基本信息和状态。界面右侧为探测参数的相关配置，比如触发参数，频率参数等，使用者配置好参数之后，点击左下角的发布按钮，就能过对该设备发起探测任务的请求，处的探测终端设备就能根据配置的参数进行电离层探测实验，并会把实验数据返回。

## Slide 31
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统
web 应用
数据库
socket server
Notes: 如图，该界面为数据的显示界面，界面左侧显示数据的相关信息，而右侧呈现探测数据本身，使用者可以点击界面右侧的恒虚警按钮进行背景去噪，或者拖动地波裁剪滑块手动裁剪地波。

## Slide 32
https:www.isounderz.cn
电离层探测管理系统
web 应用
数据库
socket server
Notes: 该图则是为处理之后的电离图显示，该界面还为使用者提供下载该数据图片和上传本地的原始数据进行在线处理的功能。

## Slide 33
菜单栏
主界面
https://www.isounderz.cn
导航栏
侧边栏
主界面
https://www.isounderz.cn
web 应用
数据库
socket server
响应式界面设计
Notes: 以上所有UI界面都采用了响应式界面设计，是为了应对不同分辨率的上网工具。

## Slide 34
web 应用
数据库
socket server
MySQL是一个关系型数据库管理系统，是最流行的关系型数据库管理系统之一，在Web服务应用方面，MySQL是最好的数据库管理应用软件。
Notes: 对于数据库部分，采用了最流行的MySQL关系型数据库。

## Slide 35
web 应用
数据库
socket server
设备列表 |  | 
deviceId | 设备ID(*) | CHAR
deviceName | 设备名 | CHAR
location | 位置 | CHAR
user | 负责人 | CHAR
remarks | 备注 | TEXT
数据列表 |  | 
id | 列表id(*) | INT
deviceId | 设备ID | CHAR
date | 探测日期 | DATE
time | 探测时间 | TIME
data | 数据 | BLOB
用户列表 |  | 
user | 用户(*) | CHAR
password | 密码 | TINYBLOB
authority | 权限 | INT
other | 其它 | TEXT
历史操作列表 |  | 
id | 列表id(*) | INT
deviceId | 操作设备 | CHAR
date | 操作日期 | DATE
time | 操作时间 | TIME
user | 操作员 | CHAR
content | 内容 | TEXT
Notes: 在电离层探测管理系统的数据库中，存在4张数据表，分别是用户列表，设备列表，数据列表和历史操作列表，这些表存放相应的数据，被web应用程序所使用。

## Slide 36
web 应用
数据库
socket server
部分数据表内容展示
Notes: 如图为该数据库的部分数据内容展示。

## Slide 37
web 应用
数据库
socket server
设备端
服务端
建立连接
响应/请求
创建socket
连接
发送/接收
断开
创建socket
绑定IP
断开
监听端口
接受
发送/接收
socket “套接字”介绍
Notes: 服务器除了与用户进行交互以外，还需要通过Socketserver对野外的探测终端设备进行网络通信，以实现远程网络控制.

## Slide 38
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
300
30
60
90
120
150
210
180
240
270
距离门
频率（MHz）
10
20
30
40
50
60
70
80
90
dB
系统闭环测试
Notes: 接下来是系统的闭环测试，其结果如上图所示，可以很明显地观察到信号的相关峰。

## Slide 39
电离层垂测实验
Notes: 最后在武汉进行了实地实验，以上为电离层垂测的实验结果，其结果表明了系统设计的正确性。

## Slide 40
总结与展望
5
Summary & outlook

## Slide 41
实现了基于SOC的电离层探测终端系统以及对应的电离层探测管理系统
完成了各个重要模块的功能测试以及系统整体测试和实地实验
总结
展望
系统探测码字序列支持较少，管理系统还未提供定制发射码字的功能，不仅仅是码字的定制，还有探测任务计划表定制或者其他功能等
电离层探测终端系统（探测设备）目前只能通过网线进行控制，虽然方便远程管理，但是不利于本地管理，以及大量数据的拷贝，这些需求是可以通过USB接口来实现的
Notes: 首先是总结。
第一：实现了基于SOC的电离层探测终端系统以及对应的电离层探测管理系统
第二：完成了各个重要模块的功能测试以及系统整体测试和实地实验
对于展望而言。
第一：系统探测码字序列支持较少，管理系统还未提供定制发射码字的功能，不仅仅是码字的定制，还有探测任务计划表定制或者其他功能等
第二：探测设备目前只能通过网线进行控制，虽然方便远程管理，但是不利于本地管理，以及大量数据的拷贝，这些需求是可以通过USB接口来实现的

## Slide 42
电离层单通道探测设备（ wiss ）
实物展示
Notes: 可以很明显的感觉到设备更加小型化，而且外置电源适配器的方式还能减少电源对其的干扰
由于时间原因，未能及时给设备镀膜

## Slide 43
敬请批评指正
thank for wacthing
答辩人：赵宇来
Notes: 我的演讲完毕，谢谢各位老师

## Slide 44
ARM
Cortex-A
FPGA
1
DSP
ARM
Cortex-A
2
研究背景和意义
FPGA
3
4
电离层探测设备的系统核心架构
Notes: 首先谈一谈电离层探测设备（也就是终端系统）的核心架构，当前采用ARM+FPGA、DSP+ARM或者FPGA+上位机等作为系统核心架构的设备较多，而针对小型化、高速率、低功耗、可复用的SOC作为系统核心架构的研究相对较少。

## Slide 45
134.175.168.24
帐号：ionolab
密码：ionolab2019

## Slide 46
M Pos: 1.740ms
Trig’d
T
CH1 20.0mV
CH2 2.00V
M 500us
12-Jan-19 19:41
CH2 / 3.04V
118.930Hz
TeK
关闭
反相
探头
10X
Voltage
粗调
直流
耦合
CH2
关
100MHz
接收系统
发射系统
控制系统
TR
ADC
Notes: 本文采用了瞬态抑制二极管和模块开关芯片级联作为接受系统的限幅器。
上图为对限幅器控制-影响ADC采样信号的测试结果，可以发现控制限幅器的TR信号在突变时，会导致ADC采用数据信号的震荡，不过在后面的测试部分表面，这一部分对实验结果的影响不大，基本上可以忽略。

## Slide 47
DDC数字下变频
CIC
NCO
I
Q
°
90°
CIC
FIR
FIR
数字
信号
处理
放大
本振
中频
滤波
放大
限幅
接收天线
ADC
终端系统硬件设计
接收机结构---数字中频接收机
减少前端接收模块电路的实现
噪声系数小、灵敏度高
具有稳定性、通用性且实现成本低
动态范围大、能较好的抑制镜像频率
优点:
接收系统
发射系统
控制系统
Notes: 接收系统采用了数字中频接收机的设计结构，接收机前端的射频信号处理部分由模拟电路来完成，后端中频信号的数字下变频以及数字信号处理部分由FPGA来完成。
采用数字中频接收机作为接收系统的结构的优点也很明显，主要是减少了一部分电路的实现，而且数字下变频部分可以灵活定制。
对于接收机前端的模拟电路而言，控制系统只需要对限幅器和本振信号进行一定控制。

## Slide 48
hmF2
hmF1
HZ
hvT
hmE
HA
HST
Topside (1)
F2 (2)
F1 (3)
D
E-valley (5)
Intermed (4)
E/D (6)
NmE
NmF1
NmF2
电离层电子密度的典型高度分布
电离层是由于大气分子在太阳高能辐射以及宇宙射线的激励下电离形成的大气高层
电离层能够反射、折射、散射无线电波，影响电波在在电离层中的传播
充分了解电离层的特性是人类了解自身生存环境和充分利用其作用的重要基础
研究背景和意义
电离层介绍
Notes: 电离层作为地球空间环境的一部分，深刻影响着人类的生活，充分了解电离层的特性是 人类了解自身生存环境和充分利用其作用的重要基础

## Slide 49
敬请批评指正
thank for wacthing
答辩人：赵宇来
Notes: 我的演讲完毕，谢谢各位老师